## § 6. Кодування чисел в ЕОМ

Через те що комп’ютер оперує з двійковими числами, будь-яку введену до нього інформацію потрібно подавати у вигляді двійкового коду. Наприклад, коли користувач уводить з клавіатури десяткові числа, вони відразу перетворюються на двійкові числа (це процес кодування). З двійковими числами комп’ютер виконує арифметичні та логічні операції.  Щоб користувач міг зрозуміти отриманий результат, комп’ютер виводить його теж у десятковій системі, тобто здійснює процес декодування.

Існують різні методи переведення чисел з однієї системи числення до іншої, наприклад діленням на основу. В цьому методі виконують послідовні ділення на 2 і виписують остачі знизу вверх – в результаті одержують двійкове число.

В обчислювальних машинах використовуються дві форми подання двійкових чисел:

     форма з фіксованою крапкою;

     форма з плаваючою крапкою (нормальна форма).

З фіксованою крапкою всі числа зображаються в вигляді послідовності цифр з постійним розміщенням крапки для всіх чисел, наприклад, (1011101.101)2.

Ця форма є звичною, але має невеликий діапазон чисел, тому в сучасних ЕОМ ця форма використовується рідко і тільки для цілих чисел.

З плаваючою крапкою кожне число зображається у вигляді двох груп цифр. Перша група цифр називається мантисою, друга – порядком, причому абсолютна величина мантиси менша 1, а порядок є цілим числом, наприклад, 0,10110127. Нормальна форма має великий діапазон відображення чисел і є основою для сучасних ЕОМ.